## Slide 1
 | Water Type |  |  |  | 
 | Clear | Absorption Dominated | Baseline River | High Turbidity | Scattering Dominated
Concentration parameters |  |  |  |  | 
Chlorophyll-a, mg/m3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | 0.2
“brown earth” mineral particles, gm/m3 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 5.0
CDOM absorption, 1/m at 440 nm | 0.2 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1
IOPs at 575 nm |  |  |  |  | 
a, 1/m | 0.25 | 1.65 | 0.36 | 3.66 | 0.31
b, 1/m | 0.60 | 0.27 | 1.84 | 17.75 | 4.25
c, 1/m | 0.86 | 1.92 | 2.19 | 21.42 | 4.56
Attenuation length (1/c), m | 1.2 | 0.52 | 0.46 | 0.05 | 0.22
𝜔o | 0.70 | 0.14 | 0.84 | 0.83 | 0.93
Secchi depth, m | 5.92 | 2.15 | 2.73 | 0.35 | 1.15